## Slide 1: Chapter 2:
DIGITAL LOGIC DESIGN ( ce_118 )
Storage Components
(part_2)

## Slide 2: Storage components
Storage components store data and perform some simple operations.
Storage components include:
  registers
  counters
  register files
  queues
  stacks
Combinatorial and storage components are used for construction of:
  datapaths
  controllers
Main subsystems of modern processors and other microchips.

## Slide 3: Simple datapath with One accumulator
Datapath are used for temporary variable storage and operation execution
Control word
Datapath schematic
ALU operations
Accumulator (SRwPL) operations
Notes: Control word: xác định giá trị của các chân điều khiển cho các khối trong Datapath qua mỗi lệnh thực thi
Chú ý: 102 chu kì
======================== ==============
Note: Datapath trên ko thực hiện được cho việc tính Sum trong ví dụ vì thiếu bộ Counter để lưu biến i

## Slide 4: Datapath with 3 port register-file
Control word
ALU operations
Shifter operations
Datapath
schematic

## Slide 5: One’s-count algorithm
Example: One’s-counter implementation.
Problem: Using a datapath with a 3 port register file, design a one’s counter that will count the number of ones in an input dataword , and return the result after completion

## Slide 6: Datapath with 3 port register-file
Control word
ALU operations
Shifter operations
Datapath
schematic

## Slide 7: One’s-count algorithm
Control words for one’s counter
Repeated
while
Data ≠ 0
Notes: Giải thích các trạng thái
Mỗi trạng thái tương ứng với 1 lệnh
Cần giả sử:
Giá trị trong thanh ghi R0 = 0
Trong state 2, Đọc giá trị trong thanh ghi R0, thực hiện phép cộng, pass qua mạch SHIFTER là trong một chu kỳ

## Slide 8: FSM representation of One’s-counter
State lasts for a clock cycle.
In each state the datapath executes the statement indicated on its right side.
Sách sai tín hiệu Done

## Slide 9: Next-state logic for One’s- counter
Q2(next) = Q2’Q1Q0 + Q2Q1’ + Q2Q0’
Q1(next) = Q1’Q0 + Q2’Q1Q0’ + (Data=0)Q1Q0’
Q0(next) = Q2’Q1Q0’ + Q2Q1’Q0’ + StartQ2’Q0’ + (Data=0)Q2Q0’
Next-state equations
Notes: Xem lại kết quả Q2+ so với trong sách (p.308)
=========================
Xem kỹ lượt đồ trạng thái
Q2+, Q1+, Q0+

## Slide 10: Output logic for One’s- counter controller
IE = Q’2Q’1Q0
WA2= Q’1Q’0
WA1= Q2Q0+Q2Q’1
WA0= Q’1Q0+Q1Q’0
WE = Q2Q’1+Q’2Q0+Q1Q0
RAA2= 0
RAA1= Q2Q0
RAA0= Q2
REA = Q2+Q1
RAB2= Q’1Q0
RAB1= Q’1Q’0
RAB0= 0
REB = Q2+Q1Q’0
S2 = Q1 + Q0
S1= Q’2Q0
S0= 1
Sh2= Sh1= Q2Q1Q’0
Sh0= 0
OE = Q2Q1Q0
Sách sai
Notes: Sách sai tại các trạng thái s2, s3 cho cột Read address A và s2, s6, s7 tại cột Read address B (Sang)  p.308
Sửa lại so với trong sách tại các dòng màu xanh
======================================================================

## Slide 11: Design model

## Slide 12: One’s-counter schematic
Mạch bị sai tại các dòng màu xanh trong slide 10

## Slide 13: General Datapath - Parallel datapath
Datapath allows 2 operations in each clock cycle.
Choice of operations performed simultaneously is limited.
Notes: Bus 3 & bus 4 phục vụ cho nhân, chia
Bus 1 & bus 2 phục vụ cho ALU và dịch
Parallel phụ thuộc vào tài nguyên

## Slide 14: An example of a custom datapath
Uses latches as temporary storage on the input and output of functional units.
Latches allow shorter clock cycles and more concurrency.
Notes: Dùng cách mạch lật để lưu trữ tạm thời  giảm hiệu suất nếu nhiều a cùng vào

## Slide 15: Control-unit implementation styles
Notes: Control unit model
Control unit with state-register and decoder

## Slide 16: Control-unit implementation styles
Notes: Control unit model
Control unit with state-register and decoder

## Slide 17: Control-unit implementation styles
Notes: Control unit model
Control unit with state-register and decoder

## Slide 18: Control-unit implementation styles
Control unit with state-register, ROM and push-down stack
( microprogrammed control unit )
Notes: Control unit with state-register and decoder

## Slide 19: Chapter Summary
We introduced sequential components
  Simple (registers, counters)
  Storage (register-files, memories)
  Complex (stacks, queues, datapaths and control units)
Datapath and control units are used to implement standard processors and application specific integrated circuits (One’s count example)

## Slide 20: Bài tập
Thiết kế datapath thực hiện công việc sau:
  S = 1 + 2 + 3 + … + n
  Với n là dữ liệu do người dung nhập vào

## Slide 21: Bài tập
Thiết kế datapath thực hiện các công việc sau:
S = a0x0 + a1x1 + … + anxn
S = a0x0 + b0 + a1x1 + b1 + … + anxn + bn
Với các tham số

## Slide 22: Bài tập
Thiết kế datapath thực hiện công việc sau:
  Cho 2 số A, B có độ dài 8 bit: A = a7a6a5a4a3a2a1a0; B = b7b6b5b4b3b2b1b0
  Kết quả trả về C như sau: C = b7b6a3a2a1a0b1b0